## Slide 1: Distribution de température dans une ailette de radiateur
T(x=0)=320K
Ta=300K
Simplification : système 3D sera traité dans une approche 1D selon Ox
 distribution de température selon Oy et Oz invariante selon Oy et Oz !
Vraie si les flux de chaleur à travers les petites surfaces sont négligeables
En toute rigueur, il faut que e << L << d
Description du système : une des ailettes d’un radiateur de processeur
fabriqué en aluminium caractérisé par un conductivité thermique kth, une
masse volumique  et une capacité calorifique C.
Le système échange de la chaleur avec l’air par convection (h, Ta)
x
y
z

## Slide 2
Modèle simplifié
En x donné, un D.L. à l’ordre 1 de la distribution
de température selon Oy donne:
x
y
y=+e/2
y=-e/2
or
avec
Ou encore
Dans le D.L.
L’hypothèse d’invariance selon Oy est justifiée ssi
Le nombre de Biot

## Slide 3
Equation de la chaleur hors équilibre pour le problème de l’ailette
p est le périmètre
On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume de longueur dx
Comme
0
L

## Slide 4
Approche analytique
Comme les flux de chaleur sont négligeables à travers les petites faces, on a
Autrement dit, une condition de Neumann homogène en x=L :
En supposant que la température est fixée à gauche (condition de Dirichlet),
montrer que la distribution de température à l’équilibre est décrite par :
Tracer cette distribution avec Matlab en prenant comme paramètres :
Puis dans le cas d’un flux de convection forcée (ventilateur)

## Slide 5
Approche analytique
Comme les flux de chaleur sont négligeables à travers les petites faces, on a
Autrement dit, une condition de Neumann homogène en x=L :
En supposant que la température est fixée à gauche (condition de Dirichlet),
montrer que la distribution de température à l’équilibre est décrite par :
Tracer cette distribution avec Matlab en prenant comme paramètres :
Puis dans le cas d’un flux de convection forcée (ventilateur)

## Slide 6
Discrétisation de l’équation de la chaleur hors d’équilibre par une méthode explicite
Discrétisation de l’espace :
x=(p-1).Dx
0
L
Discrétisation du temps : t=n.Dt
Schéma explicite centré de l’équation de la chaleur 1D :
et
Discrétiser en explicite
Montrer que l’on
obtient :

## Slide 7
Analyse de la stabilité du schéma explicite par la méthode de Von Neumann
Stabilité du schéma explicite :
Propagation des erreurs numériques
de l’itération n à l’itération n+1
Calcul de variation (≈ différentielle)

## Slide 8
L’analyse de Von Neuman se place dans l’espace de Fourier
Le schéma reste stable si
Autrement écrit
Stabilité si alors
Même en prenant , on a
Une bonne estimation de la condition de stabilité est obtenue :

## Slide 9
% Points interieurs du maillage
for p=2:N-1
x(p)=(p-1)*deltax;
d2T_dx2=(Tprec(p+1)-2.*Tprec(p)+Tprec(p-1))/(deltax^2);
conduction=-kth*d2T_dx2;
% convection par les faces laterales
convection_laterale=2*hc/epais*(Tprec(p)-Ta);
T(p)=Tprec(p)+(deltat/(rho*cp))* ...
(-conduction-convection_laterale);
end
Implémentation du schéma explicite pour les points intérieurs
Fonction explicite.m
Schéma centré

## Slide 10
Conditions aux limites à gauche :
% Initialisation : CAL a gauche
if phys.type_cl_gauche=='DIRICHLET'
% CAL de Dirichlet
Tdg = phys.Tdg;
x(1) =0;
T(1)=Tdg;
else
% CAL de Neumann a gauche
x(1)=0;
dT_dx=0;
d2T_dx2=(Tprec(2)-Tprec(1)-deltax*dT_dx)*2./(deltax^2);
conduction=-kth*d2T_dx2;
% convection par les faces laterales
convection_laterale =2*hc/epais*(Tprec(1)-Ta);
T(1)=Tprec(1)+(deltat/(rho*cp))* ...
(-conduction-convection_laterale);
end
Fonction explicite.m

## Slide 11
% Initialisation : CAL a droite
if phys.type_cl_droite=='DIRICHLET'
% CAL de Dirichlet
Tdd = phys.Tdd;
x(N)=(N-1)*deltax;
T(N)=Tdd;
else
% CAL de Neumann a droite
x(N)=(N-1)*deltax;
dT_dx=0;
d2T_dx2=(Tprec(N-1)-Tprec(N)+deltax*dT_dx)*2/(deltax^2);
conduction=-kth*d2T_dx2;
% convection par les faces laterales
convection_laterale=2*hc/epais*(Tprec(N)-Ta);
T(N)=Tprec(N)+(deltat/(rho*cp))* ...
(-conduction-convection_laterale);
end
Conditions aux limites à droite :
Fonction explicite.m